## Slide 1
내부과제
2023.06.22
㈜한화하이테크
김수현
[내부자료]

## Slide 2: Device Driver
device file
  커널 내부의 함수를 호출할 수 있는 정보만을 제공하는 파일
    Device Driver 타입 정보(문자형/블록형/네트워크형)
      문자 디바이스
        버퍼를 사용하지 않고 즉시 읽고 쓰는 장치
      블록 디바이스
        블록 단위로 입출력
      네트워크 디바이스
        네트워크 통신을 통해 패킷을 주고 받을 수 있는 디바이스
    주 번호(major number) : Device 종류 정보
      커널에 의해 관리
      제어하려는 디바이스를 구분하기 위한 디바이스의 ID와 같은 의미
    부 번호(minor number) : Device 구분 정도
      커널에 포함된 각 Device Driver 의해 용도가 결정

## Slide 3: Device Driver 구조

## Slide 4: 과정 분석
Device Driver구동 과정 분석
  Device Driver 등록
    커널 모듈 등록
    insmod 명령어
      sudo insmod cddex.ko
  Device 파일 생성
    Device 노드라고 불림
    mknod 명령어
      sudo mknod /dev/cddex c major minor
  Device 파일 접근
    Device 파일은 직접 접근을 못함
      sudo chmod 666 /dev/cddex
    리눅스의 커널이 알아서 실행 해줘야됨
    함수 open() 를 이용하여 해당 Device 파일에 접근
      int fp = open(“/dev/cddex”,O_RDWD)
  Device Driver 검색
    연결되어 있는 Device 제어하려는 kernel에게 미리 등록한 Device Driver 있는지 검색
  Device Driver 연동
    검색이 되었다면 user application과 연동
    이후 함수들을 이용하여 제어 요청
      read,write …

## Slide 5: Source code
Source code
  Device Driver 소스코드
    open(), read(), write(), release() 함수
  연동될 User Application 소스 코드
    struct file_operations : <linux/fs.h> 선언
      파일 시스템을 통해 문자 Device Driver와 응용 프로그램을 연결해주는 구조체
  디바이스 등록 및 해제 함수의 소스
    module_init()
      register_chrdev(magin num, device name, file_operations)
    module_exit()
      unregister_chrdev (magin num, device name)
  Device Driverd와 User Application 코드를 함께 컴파일 할 Makefile

## Slide 6: Device Driver 소스코드
Device Driver에서 사용하는 함수들
  open()
    해당 Device 에 연산을 가하기 위해 Device 파일을 열기 위한 함수
    int cddex_open ( struct inode *inode, struct file *file )
  read()
    해당 디바이스로부터 데이터를 얻어 커널 영역에서 사용자 영역으로 복사
      copy_to_user(buf,data,copylen*sizeof(char))
    int cddex_read ( struct file *filp , char *buf, size_t count loff_t *ppos)
  write()
    사용자 영역의 데이터를 커널 영역으로 복사
      copy_from_user(data, buf, copylen*sizeof(char))
    int cddex_write ( struct file *filp , char *buf, size_t count loff_t *ppos)
  release()
    드라이버가 응용프로그램에 의해 close() 선언시 호출
    int cddex_release ( struct inode *inode, struct file *file )

## Slide 7: 연동될 User Application 소스 코드
응용프로그램에서의 시스템콜 함수와 디바이스 드라이버의 함수와의 관계
  file_operation
    struct file_operation cddex_fops = {
    .open = cddex_open,
    .release = cddex_ release,
    .read = cddex_ read ,
    .write = cddex_write ,
    }

## Slide 8: 응용프로그래밍
응용프로그램 app 사용
  insmod를 이용해 커널에 적재
  mknod를 이용해 major num을 적재
  open()
    int fd = open(“/dev/cddex”,O_RDWR)
      /dev/cddex : 생성하고자 하는 파일 이름
      O_RDWR : 읽기/쓰기 모드
  write(fd, buf, count )
    buf(사용자)로부터 count 바이트 만큼 읽음
    fd가 가리키는 파일에 쓰는 시스템 콜
    성공 시 바이트 크기를 반환
    실패 시 -1 을 반환
  read(fd, buf ,count)
    fd(커널)로 부터 count 바이트만큼 읽어 값을 가져옴
    그 값을 buf에 저장하는 시스템 콜
    성공 시 바이트 크기를 반환
    실패 시 -1 을 반환

## Slide 9: Device Driver과 응용프로그램 관계